АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.12.2013 г.    № 49а

Об утверждении Схемы

водоснабжения и водоотве-

дения муниципального

образования Крутовское

сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   Администрация Крутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крутовское сельское поселение.

2. Данное постановление подлежит размещению на странице муниципального образования Крутовское сельское поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет и обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Крутовское сельское поселение                                                          В.А.Зенкова

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Крутовского сельского поселения

на 2014-2024г.г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1.Существующее положение в сфере водоснабжения

# Часть 2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# Часть 5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Приложение 1. Схема водоснабжения.

Схема водоснабжения

Постановление № 49а от 27.12.2013г.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Крутовского сельского поселения Велижского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Велижский район» на 2013-2017 гг.», утвержденная постановлением Администрации Велижского района, документами  территориального планирования.

Схема водоснабжения Крутовского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения  земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной  инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Крутовское сельское поселение входит в состав Велижского района Смоленской области. Площадь поселения - 110 км. Располагается в непосредственной близости к территории районного центра г. Велиж. В состав Крутовского сельского поселения входят 10 населенных пунктов: Крутое, Цыганы, Осиновица, Конец, Старое Село, Вязьмены, Комиссарево, Мокрая Нива, Ратьковина, Тиванцы. Административным центром поселения является д. Крутое. Численность населения Крутовского сельского поселения на 01.01.2012г – 550 человек

В настоящее время в Крутовском сельском поселении имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев.

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Крутовского сельского поселения услугами водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» д. Крутое Велижского района Смоленской области - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения населению, организациям, учреждениям.

Используются 4,6 км сетей водоснабжения. На территории сельского поселения находятся 2 водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 3,0 тыс. куб. м в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельского поселения остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по водонапорным башням, расположенных на территории Крутовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 20 м | д. Крутое |  | 1985 | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8м. | д. Цыганы | 7 | 1965 | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» Велижского района Смоленской области |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Существующий водопровод МУП «Коммунальник» находится в неудовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 			-  2,206 тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 0,013тыс.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 0,015 тыс.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				- 2,042 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					- 0,164 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2012год - 0,441тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность,м | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д.Крутое, | 1986 | 2700 | 100 | Пластиковая труба |  |  |  |  | 80 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | Д. Цыганы | 1992 | 1000 | 80 | Пластиковая труба |  |  |  |  | 80 |  |
| 3. | Водопровод ная сеть | Д. Крутое | 2009 | 857 | 100 | Пластиковая труба |  |  |  |  | 30 |  |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| д. Крутое | 50 | 70 | 80 | Санитарная охранная зона | 0 |  |
| Д. Цыганы | 70 | 70 | 80 | Санитарная охранная зона | 0 |  |
| Д. Крутое | 50 | - | 30 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Крутовского сельского поселения.

| Водопотребление по населённым пунктам Крутовского сельского поселения до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2017г) | Расчётный срок (2022г) |
| д.Крутое | м3/сут. | - | - |
| д. Цыганы | м3/сут. | - | - |
|  | м3/сут | - | - |
| Водопотребление по населённым пунктам Крутовского сельского поселения после реконструкции сетей водоснабжении. |
| д. Крутое | м3/сут. | - | - |
| д. Цыганы | м3/сут. | - | - |
|  | м3/сут | - | - |

В план мероприятий на 2013 год  включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

# ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Крутовского сельского поселения не предусматривается долгосрочной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Велижский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в следующей пятилетке.

# ЧАСТЬ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Крутовского сельского поселения не предусматривается  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Велижский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в следующей пятилетке.

# ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Велижский район» на 2013-2017 гг.» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения. Поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным. Оценка капитальных вложений по новому строительству, реконструкции  и модернизации возможно будут решены в следующей пятилетке.